# Zimní údržba se provádí na území statutárního města Olomouce vč. integrovaných obcí. Specifickou oblastí je území místních částí Svatý Kopeček, Radíkov, Lošov a Droždín. Jde o oblast s vyšší nadmořskou výškou s odlišnými povětrnostními podmínkami a způsobem realizace zimní údržby.

Zimní držba chodníků, schodů, ramp a  autobusových zastávek MHD a IDOS v místních částech Svatý Kopeček, Radíkov, Lošov a Droždín

  - V této části jde o komplexní zimní údržbu chodníků, schodů, ramp a autobusových zastávek IDOS a MHD.

  - Dodavatel zde mimo jiné:

# rozmisťuje nádoby na ruční posyp s posypovým materiálem a provádí jeho průběžné doplňování,

# sleduje vývoj povětrnostní situace a provádí kontrolní jízdy na zjištění stavu sjízdnosti komunikací,

# povětrností situaci a kontrolních jízdách informuje dispečera ZÚ a vede záznamy v provozním deníku.

  - Prováděním zimní údržby vybraných komunikací pro pěší - chodníků, schodů, ramp se rozumí v první řadě o odstranění napadané vrstvy sněhu a to odmetením, odplužením nebo shrabováním sněhu dle významu chodníku v minimální šířce 1,2 metru.

  - Při shrabání sněhu z chodníků se současně i odstraňuje nahrnutá hrázka z pluhování silnic u stanovišť kontejnerů odpadového hospodářství.

  - Celková výměra chodníků v této části veřejné zakázky je

| PLOCHY CHODNÍKŮ [m2] | OBLAST |  |
| --- | --- | --- |
| 6 674 | SVATÝ KOPEČEK |
| 1 517 | RADÍKOV |  |
| 1 364 | LOŠOV |  |  |
| 3 212 | DROŽDÍN |  |
| 12 767 | CELKEM |

  - Provádění komplexní zimní údržby autobusových zastávek zahrnuje v první řadě odhrabání, odplužení nebo strojní (ruční) odmetení sněhu.

  - Zásadně se jedná o celý prostor autobusové zastávky včetně případných propojovacích chodníků k hlavnímu páteřnímu chodníku, odstranění nahrnutého sněhu ze silnice k nástupní hraně po celé délce zastávky včetně výjezdových klínů.

  - Počet autobusových zastávek je 21, celková výměra ošetřovaných ploch je 453 m2.

  - Při slabé vrstvě sněhu (do 3 cm), který namrzá, nebo se ušlapává, nebo při vytváření náledí, se provádí posyp inertním materiálem frakce 2 - 4 nebo 4 - 8 a to v množství do 160 gramů na m2.

  - Výjimečně, při spadu mrznoucího deště a pouze na příkaz směnového dispečera, může být používán chemický prostředek, tzn. posypová sůl, v maximálním množství 20 gramů na m2.

  - Požadavky na dodavatele:

-	vyžaduje se místní znalost terénu a časová dostupnost mechanizace;

-	výjezd na zásah do 2 hodin od telefonické výzvy směnového dispečera zadavatele ve všechny kalendářní dny včetně SO, NE a svátků;

-	časová lhůta ošetření od doby výjezdu:

- 6 hodin pro ošetření nástupní hrany v šířce 1 m u všech zastávek,

- 12 hodin pro ošetření a úklid na celé ploše zastávek,

- 24 hodin pro ošetření chodníků, schodů a ramp,

- časovou posloupnost určí vedoucí zimní údržby nebo dispečer.

5.1.	Uvedené výměry udržovaných ploch a počty zastávek se mohou v průběhu plnění zakázky změnit do 10% původních výměr.

Termín plnění zakázky

Zadavatel požaduje plnění zakázky od 1.11.2017 do 31.3.2018

Požadavek na minimální vybavení dodavatele

Minimální úroveň vybavení dodavatele pro realizaci zakázky je popsána v zadávací dokumentaci jako jeden z kvalifikačních předpokladů (čl. 9. odst. 5. výzvy k podání nabídek). Tato minimální úroveň je pro dodavatele závazná a její prokázání je nutné pro splnění kvalifikace pro tuto veřejnou zakázku.

# Text boxes

ROZSAH A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY

ČÁST 2

Veřejná zakázka

02/VZ/17  PROVÁDĚNÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY V OLOMOUCI